Лабораторна робота №1

«Дослідження лінійного потенціометричного (резисторного) перетворювача»

(програма роботи, зміст звіту,

контрольні питання)

Розробила:  д.т.н., проф. Безвесільна О. М.

# ПЕРЕЛІК

устаткування лабораторної роботи «Дослідження лінійного потенціометричного (резисторного) перетворювача (ЛПП)»

| № | Назва | Тип | Заводський номер | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок живлення (БП) | Б7-4 | 03368 | 1 | 12,6 В - постійна стабілізована напруга живлення потенціометра ~6,3 В підсвічування окуляра ОДТ |
| 2 | Магазин опорів | МРС-63 | 04759 | 1 | 0,01-100000 Ом |
| 3 | Вольтметр цифровий | Б7-16А | ХО80242 | 1 |  |
| 4 | Оптична ділильна головка | ОДГ | 0274 | 1 |  |
| 5 | Дроти | ШК-1 |  | 6 |  |
| 6 | Стенд “Лінійний потенціометр круговий в касеті з'єднань” | ПТП-5-КО2 | 1001991/1 | 1 | R=16кОм±5% P=5Вт Ф±0,15% |

1. МЕТА РОБОТИ:

1.1. Вивчення конструкції, принципу дії і технічних даних дротяного лінійного потенціометричного (резисторного) перетворювача.

1.2. Вивчення методики дослідження і стенду для  визначення характеристик потенціометра.

1.3. Експериментальні визначення характеристик  потенціометра  лінійного типу  ПТП5-КО2 на холостому ходу та із навантаженням.

1.4. Аналіз похибок потенціометра.

2. ПРОРАММА РОБОТИ

2.1. Вивчіть конструкцію і технічні дані досліджуваного потенціометра.

2.2. Вивчіть схему установки (рис.1, рис.3) для визначення характеристик потенціометрів на холостому ходу та із навантаженням.

2.3. Визначте  вимоги до точності приладів і вимірів, виходячи із заданої похибки визначення характеристики потенціометра.

2.4. Розрахуйте, виходячи з допустимої потужності розсіяння, граничне допустиме навантаження (опір навантаження) для напруги живлення 12,6 В.

Тип потенціометра, напруга живлення, варіант початкових даних (табл.3)  задає викладач.

Прилади і електричну схему підключати до джерела живлення під контролем викладача.

СТЕНД

Rогр

Рис. 1. Схема установки ЛПП

+Un=12.6В		+Un=12.6В

R1       	Rогр

R1                       Rогр

Rн

Rн	Uв

Рис. 2. Схема включення ЛПП

2.5. Ознайомтесь з технічними даними і прийомами роботи:

- оптичної ділильної головки ОДГ  (установка і зміна кута);

- вольтметра цифрового В7-16а;

- магазину опорів МСР-63;

- блоку живлення Б7-4;

2.6. Засвойте практичні прийоми:

- установки початкової точки характеристики з мінімальною похибкою;

- поєднання нуля відлікового пристрою ОДГ і початкової точки характеристики потенціометра.

2.7. Складіть програму експерименту. Строго визначите послідовність  маніпуляцій на стенді  з приладами. Встановіть необхідні межі вимірів.

2.8. Визначите поріг чутливості потенціометра, вважаючи його рівним витковій похибці.

2.9. Визначте діапазон робочого кута потенціометра у діапазоні 0…360° з кроком 10° на холостому ходу Rн=∞ та із навантаженням.

Дослідженню підлягають 2 варіанти (рис.2) схем включення.

Для запису експериментальних і розрахункових величин використовуйте табл.1 і 2.

2.10. За даними експерименту  окремо для схем а) і б) побудуйте діаграми у масштабі на міліметрівці:

- характеристики перетворення Uв=f(α) (масштаб діаграм не менше ніж:

Uв в 1 см - 1 В;  α у 1 см - 20°);

- абсолютної похибки у режимі холостого ходу

∆Uxx=Uт-Uxx,

де Um теоретичне(розрахункове) значення;

- відносної похибки

∂xx=(∆Uxx/ Uт)∙100%;

2.11. Визначте діапазон перетворення при допустимій нелінійності характеристики N %.

Таблиця 1

Характеристика ЛПП типу ПТП5-КО2 (схема рис 2.а)

|  | Напруга,В |
| --- | --- |
|  | α Rн, кОм | 0˚ | 20˚ | 40˚ | 60˚ | … | 320˚ | 340˚ | 360˚ |
| Uв | Rн1= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн2= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн3= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн4= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн5= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uхх | Rн6=∞ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uт | Rн=∞ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2

Характеристика ЛПП типу ПТП5-К02 (схема рис.2. б)

|  | Напруга, В |
| --- | --- |
|  | α Rн, кОм | 0˚ | 15˚ | 30˚ | 45˚ | … | 315˚ | 330˚ | 345˚ |
| Uв | Rн1= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн2= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн3= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн4= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rн5= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uхх | Rн6=∞ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ЗМІСТ ЗВІТУ

3.1. Формулювання мети роботи.

3.2. Основні теоретичні положення.

Принцип дії і технологічні дані досліджуваного ЛПП.

3.3. Схема установки, тип і призначення приладів.

3.4. Таблиця даних експерименту і результатів його обробки.

3.5. Оцінка точності експериментів.

3.6. Діаграми характеристик (на міліметрівці; ширина крапок і ліній ≤0,5 мм) по ГОСТ  2.319-81.

3.7. Результати виконання пп. 2.3; 2.8-2.12.

3.8. Висновки.

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

4.1. Конструкція потенціометрів типа ПТП з лінійною характеристикою. Технічні дані. Призначення і конструкція коректора.

4.2. Конструкція потенціометрів типа ПТП з синусоїдальною характеристикою. Технічні дані. Методи формування характеристики.

4.3. Виткова похибка. Параметри конструкції, що визначають її величину.

4.4. Похибка від неспівпадання осі каркаса резистора і осі кругового потенціометра.

4.5. Параметри конструкції, що визначають величину моменту тертя.

4.6. Поріг чутливості потенціометра ЛПП .

4.7. Конструкція багатообертових потенціометрів. Технічні дані.

4.8. Методи формування функціональних характеристик дротяних потенціометрів.

4.9. Способи корекції характеристики прецизійних потенціометрів.

## Таблиця 3

Варіанти початкових даних

| Варіант Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rн1, кОм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Rн2, кОм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Rн3, кОм | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 |
| Rн4, кОм | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 |
| Rн5, кОм | 32 | 43 | 54 | 35 | 36 | 47 | 46 | 55 | 54 | 36 |
| Rн6, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |

# Text boxes

БП Б7-4

Стаб

~6,3               12,6 В

R1 ПТП-5-КО2

ОДГ

МСР-63

В7-16А

V

V